## Slide 1
PLC与MCGS模拟屏通讯参数设定
真实PLC和模拟触摸屏通讯设定：
PLC设置：
定制。 波特率：9600。 格式：8，1，N。模式：Host,link 模拟屏设置：设备管理，通用串口父设备，欧姆龙FINS串口
通用串口父设备：基本属性
设备名称：通用串口父设备0
设备注释：通用串口父设备
初始工作状态：1—启动
最小采集周期us:1000
串口端口号：1—255。右击我的电脑-设备管理器-端口-查看prolific USB-to-serial comm port (com?)填入端口号

## Slide 2
通讯波特率: 6—9600
数据位位数: 1—8位
停止位为数: 位
数据校验方式: 0—无校验
设备0—[欧姆龙FINS串口]。双击
[内部属性]: 设置设备内部属性
采集优化: 1—优化
设备名称: 设备0
设备注释: 欧姆龙FINS串口
初始工作状态: 1—启动
最小采集周期:（ms）100
设备地址: 0
通讯等待时间: 400
快速采集次数: 0
PLC类型: 0—cs/cj

## Slide 3
删除全部通道——快速链接变量——默认设备连接——确定——设备窗口以改变，存盘否——是
全部模拟屏设置完毕，全部欧姆龙PLC设置完毕

## Slide 4
PLC与TPC1561Hii屏通讯参数设定
真实PLC和15 吋屏通讯设定：